## Slide 1
智能计算系统 软硬件基础

## Slide 2
Lecture 7：矩阵乘法优化 I
Notes: 这节课我们来学习矩阵乘法优化。

## Slide 3
矩阵乘法基础
矩阵乘法定义
C[M, N] = A[M, K] × B[K, N]
计算公式
C[i, j] = Σ A[i, k] × B[k, j]
对 k 从 0 到 K-1 求和
计算复杂度
O(M × N × K)
特点
计算密集型任务
计算量远大于数据量
3
Notes: 首先明确矩阵乘法的数学定义：C[M, N] = A[M, K] × B[K, N]，C 的每个元素 C[i, j] = Σ A[i,k] × B[k,j]，对 k 从 0 到 K-1 求和。
计算复杂度是 O(M × N × K)，浮点运算次数约为 2MNK。对于典型的大模型，M、N、K 可能都在数千到数万量级，计算量极其巨大。矩阵乘法的关键特征是：它是计算密集型任务，计算量（FLOPs）远大于数据量（Bytes）。这意味着理论上硬件的计算峰值才是性能上限，而不是内存带宽——但前提是内存访问模式设计合理，否则反而会被内存带宽拖累。理解这一点，是后续所有优化讨论的前提。

## Slide 4
Naive GPU MatMul 的问题
Naive Kernel 实现
每个 thread 计算
一个 C[i, j]
核心问题
重复读取
Global Memory
内存访问示例
A[i, k]
矩阵A的单个元素
N 次
被重复读取
B[k, j]
矩阵B的单个元素
M 次
被重复读取
问题：严重的内存带宽浪费
4
Notes: 朴素的 GPU 矩阵乘法为什么慢？核心问题是全局内存的重复读取。
在 Naive 实现中，每个 thread 独立计算一个 C[i,j] 的值，需要读取矩阵 A 的第 i 行（共 K 个元素）和矩阵 B 的第 j 列（共 K 个元素）。问题是：矩阵 A 的同一行，会被计算同一行 C 的所有 N 个 thread 各自读取一遍，重复 N 次；矩阵 B 的同一列，会被计算同一列 C 的所有 M 个 thread 各自读取一遍，重复 M 次。这意味着全局内存访问量是 O(M×N×K)，而理论上每个元素只需从内存读取一次。大量冗余的内存读取，导致严重的内存带宽浪费，成为性能瓶颈。

## Slide 5
GPU 访存带宽是主要瓶颈
GPU 性能受限于
Memory Bandwidth
GPU 计算能力
19
TFLOPS
内存带宽
900
GB/s
如果访存过多
Compute Units 空闲
性能显著下降
5
Notes: 为什么内存访问过多是个大问题？因为 GPU 的内存带宽远远小于其计算能力的增长速度。以一张典型的高端 GPU 为例：计算峰值可达数十 TFLOPS，但内存带宽只有数百 GB/s——两者之间存在数量级的差距。当 Kernel 的内存访问量过多，计算单元就会大量空闲，等待数据到来，导致 GPU 实际利用率极低，性能显著下降。
这就是我们常说的"访存瓶颈"或"Memory Bound"问题。解决这个问题的核心思路，就是下面要讲的 Tiling（分块）技术——通过数据复用，大幅减少对全局内存的访问次数。

## Slide 6
为什么需要 Tiling
目标
减少 Global Memory 访问次数
核心思想
数据复用
方法
将矩阵分块（Tile）
每次加载小块
重复使用
通过数据复用，大幅减少不必要的内存访问
6
Notes: 为什么需要 Tiling？目标很明确：减少 Global Memory 的访问次数，提高数据复用率。
核心思想是：不要让每个 thread 独自读取数据，而是让一组 thread 协作加载一小块（Tile）数据到速度更快的片上存储（Shared Memory），然后大家共享这份数据进行计算，计算完再加载下一块。这种"加载一次、使用多次"的策略，就是数据复用。复用率越高，需要从全局内存读取的总字节数就越少，访存压力就越小，性能就越好。Tiling 是 GPU 矩阵乘法优化的基础技术，也是所有高性能线性代数库（cuBLAS、CUTLASS 等）的核心机制。

## Slide 7
Tiling 基本思想
将矩阵划分为
小块（Tile）
矩阵 A 的分块
BLOCK_M × BLOCK_K
矩阵 B 的分块
BLOCK_K × BLOCK_N
计算结果块
BLOCK_M × BLOCK_N
7
Notes: Tiling 的基本思想是把大矩阵划分为若干小块。对于 C = A × B：矩阵 A 被切成若干 BLOCK_M × BLOCK_K 的小块；矩阵 B 被切成若干 BLOCK_K × BLOCK_N 的小块；每次将 A 的一块和 B 的一块加载到片上存储，计算它们的乘积，得到 C 的对应输出块的部分和（Partial Sum）；沿 K 维度循环，将所有 Partial Sum 累加，得到最终结果。
分块大小（BLOCK_M、BLOCK_N、BLOCK_K）的选择是性能调优的关键参数，不同硬件有不同的最优配置，这正是编译器 autotuning 需要解决的问题。

## Slide 8
Tile 计算流程
1
加载 Tile A
从 Global Memory
2
加载 Tile B
从 Global Memory
3
计算 Partial Sum
局部矩阵乘法
4
重复 K 维度
循环直至完成
优势
减少访存次数
提高数据复用
提升 Cache 利用率
8
Notes: Tile 计算流程可以分为四步：第一步，加载 Tile A——从 Global Memory 加载当前 K 维度位置的 BLOCK_M × BLOCK_K 数据块；第二步，加载 Tile B——加载对应的 BLOCK_K × BLOCK_N 数据块；第三步，计算 Partial Sum——在片上进行局部矩阵乘法，将结果累加到 accumulator；第四步，重复 K 维度——步进 BLOCK_K，重复前三步，直到覆盖完整的 K 维度。
这四步形成一个循环，循环结束时 accumulator 中存储的就是 C 的对应输出块的最终值。这种流水线式的计算方式，使得数据加载和计算可以部分重叠，是现代 GPU 获得高效能的重要手段。

## Slide 9
数据复用原理
Naive 方式
每次计算读取数据
无数据复用
高内存带宽消耗
Tiled 方式
读取一次
使用多次
高效数据复用
复用效果示例
Tile 被复用 32 次
减少访存 32×
9
Notes: 数据复用是 Tiling 性能提升的根本原因，我们来定量分析一下。
在 Naive 方式下，矩阵 A 的每个元素被读取 N 次，矩阵 B 的每个元素被读取 M 次，无任何复用，高内存带宽消耗。在 Tiled 方式下，每个 Tile 只从全局内存加载一次，然后在片上被复用多次，高效数据复用。以 Tile 大小为 32 × 32 为例，每个 Tile 被复用约 32 次，全局内存访问量减少约 32 倍。复用率越高，性能提升越显著。

## Slide 10
计算 vs 访存比例
计算
FLOPs
浮点运算次数
访存
Bytes
内存访问字节数
优化目标
Maximize
Compute / Memory ratio
这个比例被称为 Arithmetic Intensity
10
Notes: 讲到这里，我们引入一个非常重要的性能分析指标：Arithmetic Intensity，也叫算术强度，即计算访存比。
定义是：Arithmetic Intensity = FLOPs / Bytes，即每读取一个字节的数据，执行多少次浮点运算。分子 FLOPs 是浮点运算次数，分母 Bytes 是内存访问字节数。优化的目标是最大化 Compute / Memory ratio——让每次从内存读取的数据被尽可能多地参与计算。Tiling 的本质就是通过数据复用来提高这个比值。Arithmetic Intensity 是后续 Roofline 模型分析的核心输入，也是评价一个 Kernel 是否充分利用了硬件计算能力的关键指标。

## Slide 11
Arithmetic Intensity
定义
Arithmetic Intensity = FLOPs / Bytes
Naive MatMul
Low intensity
低计算访存比
Tiled MatMul
High intensity
高计算访存比
更高的 Arithmetic Intensity = 更高的性能
11
Notes: 现在我们把 Tiling 与 Arithmetic Intensity 联系起来。对于 Naive MatMul：每个元素被重复读取，Arithmetic Intensity 低；对于 Tiled MatMul：数据复用，Arithmetic Intensity 高。
更高的 Arithmetic Intensity 意味着：单位内存访问对应的计算量更大，内存带宽得到更充分的利用，性能更高。这是 Tiling 性能收益的定量解释。大家在做性能分析时，养成计算 Arithmetic Intensity 的习惯，是判断优化空间的第一步。

## Slide 12
Roofline Model 简介
Roofline Model 描述
性能上限受限于 Compute 或 Memory
公式
Performance = min(
Compute Peak,
Bandwidth × Arithmetic Intensity
)
Memory-Bound
低 Arithmetic Intensity 区域
Compute-Bound
高 Arithmetic Intensity 区域
12
Notes: 有了 Arithmetic Intensity 的概念，我们就可以引入 Roofline Model——一种分析 GPU Kernel 性能上限的经典工具。
Roofline Model 的核心公式是：Performance = min(Compute Peak, Bandwidth × Arithmetic Intensity)。当 Arithmetic Intensity 较低时，性能受限于内存带宽——Memory-Bound 区域；当 Arithmetic Intensity 足够高时，性能受限于计算峰值——Compute-Bound 区域。两条"屋顶线"的交点对应的 Arithmetic Intensity 叫做 Ridge Point（脊点）。对于矩阵乘法这类计算密集型任务，我们希望通过 Tiling 等优化手段，让 Kernel 工作在 Compute-Bound 区域，充分利用 GPU 的计算峰值。

## Slide 13
Tiling 如何提高性能
Tiling 提高
Arithmetic Intensity
减少
Memory bandwidth pressure
增加
Cache utilization
最终结果
性能提升
13
Notes: 我们来看 Tiling 如何在 Roofline 框架下改善性能。Tiling 通过数据复用提高了 Arithmetic Intensity，在 Roofline 图上，工作点从 Memory-Bound 区域向右移动，越过 Ridge Point，进入 Compute-Bound 区域，最终逼近计算峰值。
同时，Tiling 还减少了对全局内存的带宽压力，并提高了 Cache 的利用率。这两个效果相互叠加，共同推动性能提升。一个优化良好的 Tiled MatMul，其 Arithmetic Intensity 可以比 Naive 实现高出一到两个数量级，对应的性能提升也在同一量级。

## Slide 14
Triton 中的 Tiling
Triton 使用
Block-based 编程
每个 program 计算
BLOCK_M × BLOCK_N
示例
BLOCK_M = 128
BLOCK_N = 128
14
Notes: 在 Triton 中，Tiling 通过 Block-based 编程自然表达。每个 program 负责计算输出矩阵 C 的一个 BLOCK_M × BLOCK_N 的小块。
典型配置：BLOCK_M = 128，BLOCK_N = 128，即每个 program 计算 128×128 = 16384 个输出元素。Grid 是二维的，行方向 program 数量 = ceil(M / BLOCK_M)，列方向 = ceil(N / BLOCK_N)。这种 Block-based 的表达方式，使得 Tiling 的思想直接映射到 Triton 的编程模型中，代码结构与算法结构高度一致，易于理解和调优。

## Slide 15
多维 program_id
获取 program id
pid_m = tl.program_id(0)
pid_n = tl.program_id(1)
作用
确定 tile 位置
C block index
pid_m
M 维度的 program ID
pid_n
N 维度的 program ID
15
Notes: 对于二维输出（矩阵），我们需要两个 program_id 来定位当前 program 负责的 tile 位置：pid_m = tl.program_id(0) 是 M 维度（行方向）的编号；pid_n = tl.program_id(1) 是 N 维度（列方向）的编号。
这两个 pid 共同确定了当前 program 要计算的是 C 矩阵中哪一个 BLOCK_M × BLOCK_N 的输出块。这是二维 Grid 的典型用法，与 CUDA 中的 blockIdx.x 和 blockIdx.y 直接对应。后续计算 tile 索引时，pid_m 和 pid_n 会分别乘以对应的 BLOCK 大小，得到该 tile 在矩阵中的起始行列位置。

## Slide 16
计算 Tile 索引
计算 offset
offs_m = pid_m * BLOCK_M + tl.arange(0, BLOCK_M)
offs_n = pid_n * BLOCK_N + tl.arange(0, BLOCK_N)
表示
当前 tile 行列位置
offs_m
M 维度的偏移数组
offs_n
N 维度的偏移数组
16
Notes: 有了 pid_m 和 pid_n，计算当前 tile 的偏移量数组：offs_m = pid_m * BLOCK_M + tl.arange(0, BLOCK_M)，生成当前 tile 在 M 维度上的全局行索引数组，长度为 BLOCK_M；offs_n = pid_n * BLOCK_N + tl.arange(0, BLOCK_N)，生成 N 维度上的全局列索引数组，长度为 BLOCK_N。
这两个偏移量数组共同描述了当前 tile 在输出矩阵 C 中的位置。后续在加载矩阵 A 和 B 的 tile 数据时，也会类似地计算 offs_k。理解这种多维偏移量的计算方式，是掌握 Triton 矩阵乘法 Kernel 的关键。

## Slide 17
K 维度循环
核心循环
for k in range(0, K, BLOCK_K):
每次循环执行
加载 Tile A
加载 Tile B
累加结果
循环特点
步长为 BLOCK_K
覆盖整个 K 维度
17
Notes: 矩阵乘法的核心是沿 K 维度的循环：for k in range(0, K, BLOCK_K)。这个循环从 k=0 开始，步长为 BLOCK_K，每次循环处理 K 维度上一段 BLOCK_K 宽度的数据块，直到覆盖完整的 K 维度。
每次循环执行三个操作：加载 A 的当前 tile；加载 B 的当前 tile；将这两个 tile 的乘积累加到 accumulator。这个循环的迭代次数是 K / BLOCK_K，每次迭代对应一次从全局内存的数据加载和一次局部矩阵乘。整个循环结束后，accumulator 存储的就是 C 对应块的最终值。

## Slide 18
局部累加（Accumulator）
使用 accumulator
acc = tl.zeros((BLOCK_M, BLOCK_N))
更新
acc += tl.dot(a, b)
优势
避免频繁写 Global Memory
减少内存访问次数
18
Notes: Accumulator（累加器）是 Tiled MatMul 实现中的重要概念。代码是：acc = tl.zeros((BLOCK_M, BLOCK_N)) 初始化为全零 tensor；在 K 维度循环中，acc += tl.dot(a, b) 将每个 Tile 的乘积累加进去。
使用 accumulator 的核心优势是：避免频繁写全局内存——所有中间结果都保留在寄存器中，只有在 K 维度循环全部完成后，才一次性写回全局内存。tl.dot(a, b) 在 Triton 中会被编译器映射为 GPU 的矩阵乘加指令（如 Tensor Core 的 MMA 指令），能充分利用 GPU 的专用矩阵计算硬件。

## Slide 19
写回 Global Memory
计算完成后
写回结果
代码
tl.store(C_ptr, acc)
特点
只写一次
减少访存
19
Notes: K 维度循环结束后，acc 中存储了完整的 BLOCK_M × BLOCK_N 输出块，最后一步是 tl.store(C_ptr, acc) 将其写回全局内存中 C 矩阵的对应位置。
关键特点：整个计算过程中，对 C 的全局内存只写一次，而不是在每次 K 维度循环迭代中都写一次。这种"延迟写回"的策略是减少写带宽消耗的标准方法。实际代码中写回时也需要加上越界保护 mask，处理方式与 Vector Add 完全一致，这再次印证了 mask 机制是 Triton 编程的基础模式。

## Slide 20
显存容量限制与 Streaming 计算
问题
大矩阵无法全部加载
示例：4096 × 4096 matrix
需要 64MB+
解决方案
Chunk processing
Streaming 计算
逐块加载
逐块计算
逐块写回
称为：Streaming computation
20
Notes: 实际应用中，被处理的矩阵往往非常大，无法一次性全部加载到 GPU 内存中。以 4096×4096 的单精度浮点矩阵为例，仅存储就需要约 64MB 显存，处理多个这样的矩阵时显存压力更大。
解决方案是 Streaming Computation（流式计算）：将大矩阵分为若干个 Chunk，逐块加载、逐块计算、逐块写回。Tiled MatMul 天然支持 Streaming 计算——K 维度的循环本身就是一种 Streaming 模式，每次只需在片上保存当前两个 Tile 和一个 accumulator。这使得 Tiled MatMul 的内存需求与 K 的大小无关，只取决于 Block Size，具有很好的可扩展性。

## Slide 21
Triton MatMul Kernel 示例
@triton.jit
def matmul_kernel(A, B, C,
M, N, K,
BLOCK_M: tl.constexpr,
BLOCK_N: tl.constexpr,
BLOCK_K: tl.constexpr):
pid_m = tl.program_id(0)
pid_n = tl.program_id(1)
acc = tl.zeros((BLOCK_M, BLOCK_N))
for k in range(0, K, BLOCK_K):
a = tl.load(...)
b = tl.load(...)
acc += tl.dot(a, b)
tl.store(C, acc)
21
Notes: 来看完整的 Triton MatMul Kernel 框架。整个 Kernel 的结构非常清晰：首先用 pid_m 和 pid_n 确定当前 program 负责的输出 tile 位置；然后初始化 accumulator；接着进入 K 维度循环——每次加载 A 和 B 的对应 tile，调用 tl.dot 计算并累加；最后循环结束后，将 acc 写回全局内存。
这个框架代码是理解后续所有高性能矩阵 Kernel（含融合 Kernel，如 Flash Attention）的基础。所有的优化技巧——Double Buffering、Warp Tiling、软件流水线等——都是在这个基础框架上的扩展和改进。建议大家把这个框架代码背下来，理解每一行的作用。

## Slide 22
本部分总结
1
为什么 Naive MatMul 慢
重复读取 Global Memory，内存带宽瓶颈
2
Tiling 原理
数据复用，分块计算，减少访存
3
Arithmetic Intensity
计算访存比，性能关键指标
4
Roofline Model
性能上限分析模型
5
Triton Tiled MatMul 实现
Block-based 编程，program_id，accumulator，Streaming
22
Notes: 本节内容总结如下。我们从五个维度系统讲解了矩阵乘法优化：第一，Naive MatMul 慢的根本原因——重复读取全局内存，造成内存带宽瓶颈；第二，Tiling 的原理——数据分块、数据复用、减少访存；第三，Arithmetic Intensity——计算访存比，衡量 Kernel 效率的核心指标；第四，Roofline Model——分析性能上限的工具，帮助判断 Kernel 是 Memory-Bound 还是 Compute-Bound；第五，Triton Tiled MatMul 的实现——Block-based 编程、二维 program_id、accumulator 累加、Streaming 写回。这五个概念层层递进，构成了 GPU 矩阵乘法优化的完整知识体系。

## Slide 23
解决方案： FlagOS， 统一AI系统软件栈
Notes: 统一、开源 AI 系统软件栈 FlagOS 简介
面向多芯片的统一、开源 AI 系统软件栈 FlagOS ，是由芯片企业、系统厂商、算法和软件相关单位、非营利性组织、科研机构等十多家国内外机构共同发起并创立的，围绕多种 AI 芯片使用的核心痛点问题，打造的包括通用算子库 FlagGems、统一编译器 FlagTree、并行训推一体框架 FlagScale、统一通信库 FlagCX、自动迁移发版平台 FlagRelease和多芯片评测工具 FlagPerf 的系统软件生态。FlagOS 让我们看到了打破不同芯片软件栈之间生态隔离的可能性，将有效降低开发者的迁移成本。
官网：
https://flagos.io
交互式问答入口：
https://wiki.flagos.io
官方文档：
https://docs.flagos.io
最新1.6版本介绍：
https://mp.weixin.qq.com/s/eBgg6_5FJV-RuYk5fBQvOg
💕 真诚开源，欢迎Star-Watch-Fork
1、高性能通用AI 算子库 FlagGems：https://github.com/flagos-ai/FlagGems
2、统一 AI 编译器 FlagTree: https://github.com/flagos-ai/flagtree
3、并行训推一体框架 FlagScale：https://github.com/flagos-ai/FlagScale
4、统一通信库 FlagCX：https://github.com/flagos-ai/FlagCX
5、大模型评测工具 FlagPerf: https://github.com/flagos-ai/flagperf
6、算子自动生成工具KernelGen： https://kernelgen.flagos.io
7、大模型发版工具FlagRelease:
https://modelscope.cn/organization/FlagRelease
https://huggingface.co/FlagRelease/models
https://www.wisemodel.cn/models/FlagRelease
https://www.gpufree.cn
https://www.aihuanxin.cn
国内镜像站点：
https://gitcode.com/flagos-ai
https://gitee.com/flagos-ai
微信公众号：智源FlagOpen
视频号：智源FlagOpen

## Slide 24
https://github.com/flagos-ai
https://space.bilibili.com/3546791834290849
https://www.zhihu.com/people/95-22-20-18/posts
https://flagos.io/Home

## Slide 25
感谢观看！